# CD-plate

thumbnail|250px| Bilde av en CD-plate (blyant for skala)

En '''CD-plate''' (eller '''CD''') er en optisk disk som blir brukt for å lagre digitale data.

Det ble opprinnelig oppfunnet for personlige datamaskiner. Generelt er lyd-CDer atskilt fra CD-ROMer, og CD-spillere som er ment brukt for å høre lyd, kan ikke få noen mening ut av data på en CD-ROM. Men PCer kan generelt spille lyd-CDer. Det er mulig å lage kombinerte CDer som inneholder både data og lyd, der sistnevnte kan spilles på en CD-spiller, mens data eller f.eks.&nbsp;videospor kan bli avlest på en datamaskin.

Vha MP3-teknologi har det de siste årene blitt utviklet CD-spillere som kan tolke MP3-formaterte spor på en CD-ROM og spille dem av som lyd. Fordelen med MP3 er at man kan lagre ti ganger så mye musikk uten særlig tap i lydkvalitet.

#### Historie

CD-platen ble utviklet i personlige datamaskiner.

#### Tekniske detaljer

CD-plater er laget av en 1,2 mm tykk skive av polykarbonatplast dekket med et mye tynnere lag av aluminium.  Den ene siden av platen er som regel beskyttet av et lakklag.  På lakken kan man skrive en tekst, trykke en logo e.l.

CDer finnes i mange forskjellige størrelser, men den vanligste er 120&nbsp;mm i diameter. En 120&nbsp;mm plate kan lagre ca&nbsp;74 minutter musikk eller rundt 650&nbsp;megabyte data. Plater som kan lagre rundt 700&nbsp;megabyte data eller 80&nbsp;minutter musikk, begynner å bli mer vanlig. Det finnes også mindre vanlige 90, 99 og 100 minutters plater, men de er ikke kompatible med alle lesere og skrivere.

Plateformatet, kjent som Red Book-standarden, ble fremsatt av det nederlandske elektronikkselskapet Philips, som eier rettighetene til 'CDDA'-logoen som kan sees på platene. Grovt sett er formatet en to-kanals (venstre og høyre for stereo) 16-bit PCM-koding på 44,1&nbsp;kHz. Reed-Solomon-feilretting sørger for at CDen tåler å bli ripet (til et visst punkt) uten at innholdet blir påvirket av det.

Informasjonen på en standard CD er kodet som et spiralspor av ''groper'' som er formstøpt inn i toppen av polykarbonatlaget. Hver grop er ca&nbsp;125&nbsp;nm dyp og 500&nbsp;nm bred, og fra 850&nbsp;nm til 3,5&nbsp;&mu;m lang. Avstanden mellom sporene er 1,5&nbsp;&mu;m. En CD blir lest ved å sende lys (bølgelengde 780&nbsp;nm) fra en halvlederlaser gjennom bunnen av polykarbonatlaget, og registrere lyset som blir reflektert av aluminiumslaget. Lyset fra laseren lager et punkt som er ca&nbsp;1,7&nbsp;&mu;m diameter på metalloverflaten. Siden CDen blir lest gjennom bunnen av platen, blir hver ''grop'' oppfattet som en opphøyning. Områdene uten disse opphøyningene kalles ''land''.

Lys som treffer ''land''-områdene blir reflektert normalt og oppfattet av en fotodiode. Lys som treffer en opphøyning, derimot, opplever destruktiv interferens med lysrefleksjonen fra området rundt opphøyningen, slik at det ikke blir reflektert. Dette skjer fordi høyden til hver opphøyning er en fjerdedel av bølgelengden til laserlyset, noe som fører til en halv bølgelengde i faseforskjell mellom lys som reflekteres fra landområdet, og lys fra opphøyningen.

#### Kopibeskyttelse

CD-spesifikasjonene inneholder ingen kopibeskyttelsemekanismer, og platene kan enkelt kopieres eller "rippes" til en datamaskin. Så tidlig som i 2002 ble det gjort forsøk av plateselskapene på å markedsføre såkalte kopibeskyttede CDer. Disse er avhengige av bevisste feil som blir lagt inn i dataene lagret på platen. Hensikten er at feilrettingen i en CD-spiller gjør at musikken spilles som normalt, mens datamaskinens CD-ROM leser vil feile. Slik triksing har ført til et teknologikappløp &mdash; ikke alle nåværende spillere feiler, og kopieringsprogramvare blir tilpasset for å takle slike skadede data. Det fører igjen til at musikkindustrien prøver andre metoder.

Philips har sagt at slike plater, som ikke oppfyller Red Book-spesifikasjonene, ikke har lov til å bære varemerket ''Compact Disc Digital Audio''. Det virker også sannsynlig at Philips' nye CD-brennere vil kunne lese data fra slike beskyttede plater.

#### Skrivbarhet

CD-plater kan ikke enkelt skrives til, siden de masseproduseres ved å etse en glassplate og bruke den platen til å presse metall. Men det finnes også skrivbare plater ('''CD-R'''-plater). Disse kan bli skrevet til vha en laser som finnes i CD-R-skrivere (som oftest i datamaskiner, men det finnes også frittstående enheter), og kan leses i de fleste CD-spillere. Skrevne CD-R-plater er permanente og kan ikke skrives mer enn en gang. Prosessen kalles derfor også å "brenne" en CD.

CD-RW-plater er et medium som tillater mangfoldige skrivinger på den samme platen om og om igjen. En CD-RW-plate har ikke samme skarphet i refleksen mellom landområder og opphøyninger som en presset CD eller en CD-R-plate, så mange CD-spillere klarer ikke å lese slike plater, men flertallet av frittstående DVD-spillere klarer dette, og det er heller ikke et problem i nåværende CD-ROM- og DVD-ROM-spillere i datamaskiner.

#### Navnekonvensjoner

Utrykket EP brukes både på CD- og grammofonplater for å angi middels spilletid.

#### Se også

VCD, CD+G

#### Eksterne pekere

- [http://cdmediaworld.com/hardware/cdrom/cd_oversize.shtml Oversize CD-R].

- [http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=253 Nero Overburn].

- http://www.cdmediaworld.com

da:Compact disc

de:Compact Disc

en:Compact disc

fr:Disque compact

ja:&#12467;&#12531;&#12497;&#12463;&#12488;&#12487;&#12451;&#12473;&#12463;

nl:Compact Disc

pl:CD

sv:CD

Kategori:Lagringsmedier