# Kovarians

'''Kovarians''' er et mål på den lineære avhengigheten mellom to varierende størrelser.

#### Teoretisk kovarians

''Teoretisk kovarians'' er et mål på den underliggende linære avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Kovariansen mellom <math>X</math> og <math>Y</math> noteres ofte som <math>\sigma_{XY}</math>. For to stokastiske variabler <math>X</math> og <math>Y</math> er kovariansen definert som

:<math>\operatorname{Cov}[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]</math>

der <math>E[\cdot]</math> er forventning.

#### Empirisk kovarians

''Empirisk kovarians'' er et estimat av teoretisk kovarians.  En estimator for den empiriske kovariansen er

:<math>\widehat{\operatorname{Cov}}[X, Y] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x_n)(y_i-\bar y_n)</math>

der <math>\bar x_n</math> er gjennomsnittet av <math>x_1,x_2,\dots,x_n</math> og <math>\bar y_n</math> er gjennomsnittet av <math>y_1,y_2,\dots,y_n</math>.

#### Egenskaper

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen endres vil kovarianse endres. Derfor er korrelasjon, som ikke er avhengig av skala, et godt alternativ til å måle linær avhengighet.

For vilkårlige konstanter <math>a</math> og <math>b</math> og stokastiske variabler <math>X</math> og <math>Y</math> gjelder

#<math>\operatorname{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]</math>

#<math>\operatorname{Cov}[aX + b, cY + d] = ab\,\operatorname{Cov}[X, Y]</math>

Kategori:Statistikk

su:Kovarian

de:Kovarianz

en:Covariance

es:Covarianza

fr:Covariance

it:Covarianza

pl:Kowariancja

pt:Covariância