# Offsettrykk

<div

style="float:right;width:300px;margin:0 0 1em 1em;text-align:center">

Offsettrykk<br><br>

<small>''Offsetprosessen''</small>

</div>

'''Offsettrykk''' er en alminnelig og utbredt teknikk for trykking hvor et innfarget trykkbilde overføres (eller avsettes - offset) først til en sylinder med gummiduk, deretter til substratet (papir er det vanligste). Det er en indirekte trykkemetode hvor trykkbildet overføres fra trykkplate til gummiduk og over til et substrat. Meget unntaksvis benyttes også direkte overføring fra plate til substrat.

Når teknikken brukes i kombinasjon med den litografiske prosess, som er basert på at vann og olje frastøter hverandre, er offsetteknikken såkalt planografisk - det vil si uten høydeforskjeller mellom informasjonsbærende områder (hydrofobe områder som tar farge) og områder uten farge (ikke-trykkende områder er hydrofile områder). De informasjonsbærende områdene mottar trykkfarge fra fargevalsene, mens de ikke-trykkende områdene tiltrekker seg vann. Vannet danner en tynn film som holder de ikke-trykkende områdene fri for trykkfarge. Betegnelsen fuktevann er mer faglig korrekt. Fuktevannet er bl.a. tilsatt ulike alkoholer for å redusere overflatespenningen i vannet.

Fordelene med offsettrykk inkluderer:

- Jevnt høy trykkvalitet - skarpere og renere punkter enn boktrykk/høytrykk fordi gummivalsen formes etter overflaten til substratet (f.eks. papir)

- Bruksområdet inkluderer et bredt utvalg av substrat i tillegg til  den jevne overflaten til papir (f.eks. tre, tekstil, metall, lær, annet grovt papir)

- Rask og enkel produksjon av trykkplater

- Lenger holdbarhet av trykkplatene sammenlignet med direkte litho - fordi det ikke er direkte kontakt mellom plate og substrat.

Den først litografiske offset trykkpresse ble laget i England ca. år 1875 og var laget for trykk på metall. Offsetsylinderen var dekket av spesielt behandlet kartong som overførte det informasjonsbærende området (trykkbildet) fra den litografiske steinen til overflaten av metallet. Omkring fem år senere ble kartongen skiftet ut med gummi, som fremdeles er det mest brukte materialet.

Den første personen som brukte en offset trykkpresse til å trykke på papir var antakelig amerikaneren Ira Washington Rubel i 1903. Han fikk idéen  tilfeldigvis da han la merke til at når papiret under produksjon ved en feil ikke ble ført inn i hans litografiske presse, ble trykkbildet overført til den gummikledde mottrykkssylinderen - og neste avtrykk fikk trykk på begge sider: Direkte lito på forsiden og et trykkbilde fra gummiduken på baksiden. Rubel la merke til at trykkbildet på baksiden var skarpere og klarere enn trykket med direkte lito, fordi den myke gummiduken var bedre egnet til å presse mot papiret enn den harde steinen. Han bestemte seg raskt for å bygge en trykkpresse som trykte hvert avtrykk fra plate til gummiduk og videre til papir.

Brødrene Charles og Albert Harris observerte uavhengig denne prosessen omtrent på samme tid, og utviklet like etter en offsetpresse for Harris Automatic Press Company. Harris baserte sin offsetpresse på en roterende boktrykksmaskin. Den brukte en metallplate som ble spent rundt en sylinder i toppen av maskinen og presset mot fargevalser og fuktevalser. En sylinder med gummiduk var plassert direkte under, og i kontakt med, platesylinderen. Denne mottrykkssylinderen presset papiret mot gummiduken slik at trykkbildet kunne overføres (se illustrasjon). Selv om det samme prinsippet fortsatt er i bruk i dag, er teknikken forfinet til å inkludere tosidig trykk og rotasjonstrykk med lange papirbaner (fra ruller med papir fremfor ark, f.eks. avistrykk)

I løpet av 1950-tallet ble offsettrykk den mest populære formen for kommersielt trykk etterhvert som forbedringer ble gjort for trykkplater, trykkfarger og papir, slik at dette økte produksjonshastigheten (pr. 2005: opp mot 20 000 ark pr. time i arktrykk og ca. 2 millioner pr. time i de største avisenes rotasjonstrykkerier) og trykkplatens holdbarhet (varierer fra noen tusen til mange millioner, avhengig av type trykkplate). I dag er den store andelen som trykkes, inkludert aviser, gjort med bruk av offsetprosessen.

Offsettrykk er med stor margin den vanligste formen for kommersiell trykking, takket være dens kvalitet i forhold til volum og papirkostnader. Markedet deler seg mellom arkoffset for små og mellomstore opplag (fra noen hundre til noen titalls tusen, norske tall) og rotasjonsoffset for store opplag. Den prinsipielle forskjellen er at arkoffset mates med papirark, mens rotasjonsoffset (som er virkelig store maskiner) mates med papir fra rull - men den grunnleggende offsetteknikken er fortsatt den samme.

I Norge er det forøvrig vanlig at opplagstallene blir mindre og mindre.

#### Referanser

- "Offset Printing". ''Encyclopædia Britannica''. Hentet 22. mars 2004, fra Encyclopædia Britannica Premium Service.<sup>[http://www.britannica.com/eb/article?eu=58234]</sup>

- "Graphic Communications Technology". [http://graphics.tech.uh.edu/MatProcesses/History_of_Litho.pdf The History of Lithography]. ''University of Houston''.

- [http://www.ippaper.com/gettips_pp_lithography.html History of Lithography]. ''International Paper''.

- HistoryWired: [http://historywired.si.edu/object.cfm?ID=395 Rubel Offset Lithographic Press]. ''Smithsonian National Museum of American History''.

#### Ekstern link

- [http://www.howstuffworks.com/offset-printing.htm How Offset Printing Works] (engelsk)

Kategori:Teknologi

de:Offsetdruck

en:Offset printing

fr:Offset (imprimerie)

nl:Offsetdruk

pl:Offset

pt:Impressão offset

ru:Офсетная печать

vi:In offset

uk:Офсетний друк

zh:胶印