# Panzer VI

{{Infoboks kampkjøretøy|

|            navn = Panzer VI Tiger

|           bilde = Tiger I.jpg

|          lengde = 6316

|          bredde = 3705

|           høyde = 3000

|    bakkeklaring = 470

|            vekt = 57 000

|      suspensjon = Torsjonsstaver

|        drivverk = belter

|           grøft = 2500

|            vade = 1600 mm

|        vadeforb =

|          hinder = 790

|   klatrehelling = 70

|     sidehelling =

|        maksfart = 45

|      rekkevidde = 195

| hovedbestykning = 88 mm KwK 36 L/56 kanon

| annenbestykning = 2 x 7,92 mm mitraljøse

|        pansring = 100

|           motor = Maybach HL230P45 24l V-12 bensin

|              hk = 700

|              kW =

|        mannskap = 5

}}

'''Panzer VI''' eller '''Tiger''' var en tysk tung stridsvogn i tjeneste fra sent i 1942 til slutten av andre verdenskrig.  Den hadde også navnet '''Sonderkraftfahrzeug 181''' (Sd.Kfz. 181).  Kallenavnet Tiger fikk den av Ferdinand Porsche.

Chassiset ble brukt som basis for stridsvognen Tiger II eller Königstiger samt Sturmtiger stormkanon.

#### Historie

MAN og sovjetiske T-34 var disse forslagene allerede umoderne.  I følge Erwin Adlers hos Henschel: «Det var stor forferdelse da det ble oppdaget at de sovjetiske stridsvognene var bedre enn noe som var i bruk i Wehrmacht.»

En øyeblikkelig vektøkning til 45 tonn og en større kanon på 88 mm ble øyeblikkelig beordret.  Ferdigstillingsdatoen for prototypen ble satt til Hitlers bursdag.  På den begrensede tiden ingeniørene hadde til rådighet måtte de basere den nye stridsvognen på allerede eksisterende lettere stridsvogner.  Den økte vekten gjorde at chassiset hadde større belastning enn det var beregnet for, noe som senket påliteligheten.  I motsetning til Panther-stridsvognen tok ikke Tiger-designet inn over seg moderne teknologi; for eksempel brukte den ikke skrånende panser.

Porsche og Henschel sendte inn prototyper, og Hitler overvar prøver ved Rastenburg.  Henschel-designet ble akseptert, men med tårnet fra Porsche.  Produksjon av den første utgaven, Ausfürung E, ble satt i verk i august 1942.  På samme tid så ble 90 eksemplarer av Porsche-utgaven også bestilt.  Disse ble ikke brukt, og ble konvertert til Panzerjäger Tiger, også kjent som Elefant eller Ferdinand.

Tiger var i bunn og grunn en prototyp da den ble satt i tjeneste, og små endringer ble innført under hele produksjonen.  Den viktigste endringen var et nytt tårn med en lavere, sikrere tårnluker. <!-- cupola?? --> For å spare penger ble snorklingskapasiteten fjernet.  Sterkere, ikke-overlappende hjul ble også brukt.  Et eksternt luftfilter ble også fjernet.

Produksjonen av den første utgaven fra august 1942 resulterte i 1&nbsp;355 slike vogner innen august 1944.  Produksjonen startet på 25 vogner i måneden og nådde sitt høydepunkt i april 1944 hvor 104 vogner ble produsert.  Antallet Tigere i tjeneste var høyest 1. juli 1944 på 671.  Som en tommelfingerregel tok det dobbelt så lang tid å produsere en Tiger som andre stridsvogner i samme periode.  Når Tiger II B kom i produksjon i januar 1944 tok det ikke lang tid før Tiger I ble faset ut.

#### Teknisk

right|thumb|Tigere i Normandie

Tiger hadde et mannskap på fem.  Foran i skroget satt vognføreren og en radiotelefonist, i tårnet satt vognkommandøren, laderen og skytteren.

Panseret foran var opp til 100 mm tykt, med 80 mm på sidene og bak.  Panseret oppå var mellom 25 og 40 mm.  Dette var en av tingene som gjorde Tiger over dobbelt så tung som forgjengeren Panzer IV.

Bevæpning besto av en 88 mm L/56 kanon, en av de kraftigste stridsvognkanonene fra perioden.  Den var basert på den berømte tyske 88 mm luftvernkanonen.

Motoren var en Maybach 21 liters motor på 590 hk (440 kW), som senere ble oppgradert til en 24 liters utgave.

#### Eksterne lenker

{{commons|Tiger I}}

- [http://www.panzerworld.net/tigeri.html Panzerworld] (engelsk)

- [http://afvdb.50megs.com/germany/pz6.html AFV Database] (engelsk)

- [http://www.tiger-tank.com Restaureringen av Tiger 131 hos Bovington Tank Museum] (engelsk)

- [http://www.fprado.com/armorsite/tigers.htm Tiger-bataljoner] (engelsk)

- [http://www.lonesentry.com/tigerheavytank/ Artikkel «New German Heavy Tank» fra amerikansk etterrettning, juni 1943] (engelsk)

- [http://Tiger1.info/ Tiger1.info: teknisk beskrivelse] (engelsk)

{{Tyske_kampkjøretøy_2VK}}

Kategori:Stridsvogner

de:Panzerkampfwagen VI Tiger

en:Tiger I

fr:Tigre I

it:Tiger I

nl:Tiger I

ja:ティーガーI

pl:PzKpfw VI Tiger

sv:Tiger (stridsvagn)