# Volvo C303

'''Volvo Cross Country C303''' er en terrenggående allhjulsdrift og stålhytte eller kalesjetak. En variant hadde sekshjulstrekk (C306) og det ble lagd prototype på en versjon med åttehjulstrekk. Bilen ble også solgt på det sivile markedet.

C303 har bladfjærer og portalaksler, høy- og lavserie, sekssylindret Volvo B30 bensinmotor og firetrinns girkasse. Alle akslene har vakuumstyrte differensialsperrer.

C303 ble utviklet for det svenske forsvaret, basert på den tidligere Volvo Laplander L3314. C303 har også vært i bruk i andre land. Det norske forsvaret hadde den på prøve, men sjøl om den var den klart beste i alle testene ble den valgt bort på grunn av den høye prisen.

#### Data

- Topphastighet: ca. 125 km/t

- Motoreffekt: 125 hk ved 4200 o/min.

- Dreiemoment: 224 Nm ved 2500 o/min.

- Vekt: 2250 kg, maksimalvekt 3450 kg

- Dimensjoner: lengde 4240 mm, bredde 1930 mm, høyde 2130 mm

- Motor: Volvo B30, 2,982 liter, seks sylindre i rekke, to enkle strombergforgassere, to ventiler pr. sylinder åpna med støtstenger fra kamakselen i blokka.

- Drivverk: firetrinns girkasse, totrinns fordelingskasse, innkoplbar firehjulstrekk, portalaksler, differensialsperrer på alle aksler

- Hjuloppheng: Bladfjærer foran og bak

- Bremser: Tromler foran og bak

- Dekk: 9.00"×16"

- Drivstofftank: 85 liter

#### Eksterne lenker

- [http://www.soldf.com/tgb11.html Terrängbil 11/13] (svensk)

- [http://www.real4x4.com/303specs.shtml Spesifikasjoner] (engelsk)

- [http://www.v70xc.com/features/c303/ Volvo C303: The Original Volvo Cross Country] (engelsk)

C303

Kategori:Bilmodeller

Kategori:Terrengkjøretøyer