# Wikipedia:Dagens danske artikkel/20. juni 2005

<div style="float:left;margin-right:0.9em">left|120px|Solpaneler foran Zwickau University of Applied Sciences</div>

En '''solcelle''' er en diode, der fungerer som transducer, der via den fotoelektriske effekt omdanner en del af den modtagne lysenergi (synlige og infrarøde elektromagnetiske bølger) til elektrisk energi. Lyskilden kan f.eks. være solen.

Solceller bliver anvendt til at el-energiforsyne mange typer af udstyr; satellitter, lommeregnere, havelamper, campingvogne, radioapparater, ure, mobiltelefoner, både, bøjer og alarmtelefoner. En solcelle giver som regel kun 0,4-0,7V og for større celler (12 cm sidelængde) kan deres strøm være mellem 5-7 A ved klart solskin. Legetøjssolceller kan give mellem nogle få mA til 500 mA.

Solceller producerer jævnstrøm. Dette kan anvendes direkte via en solcelleregulator til at oplade en akkumulator eller andet egnet.